Универсальный счётчик SM

Описание принципа работы

Устройство предназначено для ограничения работы внешних устройств в течение лимитированного периода времени, а также подсчёта и хранения общего числа запусков в энергонезависимой памяти. Дополнительная функция устройства – отслеживание уровня питающего напряжения.

Универсальный счётчик SM возможно применять для контроля работы детских электромобилей, каруселей, водных скутеров, а так же других устройств, требующих ограничений работы по времени.

Показания счётчика хранятся в энергонезависимой памяти, после каждого запуска счётчик увеличивает своё значение на единицу. Максимальное значение счётчика – 9999, после максимального значения счётчик сбрасывается в нуль. Максимальное число циклов перезаписи счётчика не менее 50 000.

Питание счётчика подаётся на соответствующий разъём платы, питание внешнего устройства подаётся с платы счётчика.

К разъёму «начало работы» подключается нормально разомкнутая кнопка без фиксации, при нажатии на которую происходит приращение значения счётчика, а так же запуск рабочего цикла в течение которого с платы подаётся питание для внешнего устройства, при этом на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) отображается обратный отсчёт оставшегося времени работы в мигающем режиме.

В левой части ЖКИ отображается напряжение питания платы SM, что позволяет контролировать состояние аккумуляторной батареи или другого источника питания.

Длительность рабочего цикла программируется при изготовлении. Для изменения длительности в рабочих условиях необходимо при выключенном питании соединить выводы указанные на рисунке и включить плату. При этом плата войдёт в режим обучения в котором каждое нажатие кнопки «начало работы» увеличивает длительность рабочего цикла на минуту. Диапазон изменения длительности от 3 до 10 минут, с шагом 1 минута. Возможно изменение значений  диаппазона длительности рабочего цикла по предварительной договорённости.

# Основные параметры

Максимальное число циклов перезаписи счётчика: не менее 50 000.

Диапазон входного питания счётчика: от + 5 до + 15 вольт.

Потребляемый ток при напряжении питания +5 вольт: 4 мА.

Коммутируемое напряжение: не более + 24 Вольт.

Максимально допустимый постоянный ток: 10 А.

Максимально допустимые импульсы тока: 15 А.

Длительность рабочего цикла: от 3,4,5,6,7,8,9,10 минут. (либо по требованию заказчика)

______________________________________________________________________

*Внимание! Будьте осторожны! Короткое замыкание на разъёме может вывести плату управления и блок питания из строя.

Контактный телефон: +3 8097 259 54 14

Александр Логвинчук

www.airex.biz

office@airex.biz

# Text boxes

12.3 5. 0119.

Разъём питания

Разъём питания внешнего устройства*

Начало работы

-

+

+

-

Напряжение питания, вольт

Оставшееся время работы,  минут

Счётчик запусков

Метка

Выводы которые необходимо замкнуть для входа в режим обучения

Обратная сторона платы