Плата управления SWING

Внешний вид платы управления

Таблица 1, настраиваемые параметры

| Джампер | Положение Микропереключателей | Продолжительность запуска, сек (при снятом джампере) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Установлен | On | On | 30 |
| Установлен | On | Off | 90 |
| Установлен | Off | On | 60 |
| Установлен | Off | Off | 120 |
| Снят | On | On | 150 |
| Снят | On | Off | 210 |
| Снят | Off | On | 180 |
| Снят | Off | Off | 240 |

Таблица 3, настраиваемые параметры

| Положение микропереключателей | Стоимость запуска, жетонов |
| --- | --- |
| 3 | 4 |  |
| Off | Off | 4 |
| Off | On | 3 |
| On | Off | 2 |
| On | On | 1 |

# Настройка параметров платы управления

Для настройки параметров платы управления необходимо выставить микропереключатели в соответствии с таблицами 1 и 2.

# Работа платы управления

Плата управления предназначена для управления детским аттракционом и позволяет управлять одним силовым внешним устройством, а так же восьмью низковольтными лампами.

На плате установлен дополнительный разъём для питания внешних устройств, защищённый предохранителем. Транзисторы для управления низковольтными лампами позволяют устанавливать лампы мощностью до 10 Ватт.

После включения платы на индикаторах поочередно высветятся текущие настройки стоимости и продолжительности запуска, после чего на индикатор будет выведен счётчик игр. Счётчик игр увеличивается на единицу после каждого запуска, по достижению значения 9999 его значение сбрасывается в нуль. Других способов сброса счётчика нет.

После поступления сигнала от жетоноприёмника (купюроприёмника) и достижения значения кредита стоимости запуска, включается реле управления силовым устройством, поочерёдно зажигаются лампы и звучит звуковое сопровождение. При нажатии на кнопку управления 1 звучит звук характерный для данного вида аттракциона(звук работающего двигателя, гудок паровоза итп). Возможна привязка конкретных транзисторов к нажатию на клавишу управления 1.

По истечению времени установленного микропереключателями 1 и 2, ожидается размыкание контактов 1 и 2 кнопки управления 2, что обеспечивает отключение реле в необходимый момент времени. Если размыкание контактов кнопки управления 2 не произошло в течение 12 секунд, то происходит автоматическое отключение, реле отключается, лампы гаснут, звук выключается. Через каждые 10 минут простоя платы запускается рекламный звуковой ролик.

Блок питания

В качестве источника питания электроники используется любой блок питания с выходными напряжениями +5 и +12 вольт.

Рекомендуется стандартный компьютерный ATX блок питания, который по соотношению цена качество на данный момент является оптимальным. Потребление платы составляет не более 500 мА по напряжению +5 В и не более 1 А по напряжению +12 В в режиме ожидания. Следует обратить внимание на наличие кнопки выключения на блоке питания, которая позволит корректно управлять питанием. На плате установлен дополнительный разъём питания внешних устройств, защищённый предохранителем.

Для включения ATX блока питания необходимо соединить выводы указанные на фото.

Звуковое сопровождение

На плате управления установлен 2-х канальный усилитель мощностью 2 х 7 W. Общая длительность записываемого звука составляет 8 минут. По желанию заказчика возможна запись индивидуального звукового ролика. Выходы усилителя  рассчитаны на подключение динамиков с сопротивлением не менее 8 Ω.

Жетоноприёмник и купюроприёмник и кнопки управления

Плата управления рассчитана на подключение стандартного импульсного жетоноприёмника. До работы с платой управления жетоноприёмник необходимо настроить. Тип выходного сигнала: N.O., чувствительность настраивается в зависимости от работы жетоноприёмника. Также необходимо установить образцовый жетон. Возможно подключение купюроприёмника, который имеет импульсный выход.

Назначение контактов на разъёме подключения жетоноприёмника 4:

- сигнал жетона,

- общий (земля),

- +12 вольт для питания жетоноприёмника.

Внимание! Будьте осторожны! Короткое замыкание на контактах

разъёма 2 и 3 может вывести плату управления и блок питания из строя.

Назначение контактов кнопок управления 1 и 2:

- сигнал,

- общий (земля),

- +12 вольт для питания подсветки кнопки или др. устройств.

Для подключения необходима нормально разомкнутая кнопка без фиксации, контакты которой должны замыкать 1 и 2 контакты разъёма. На 1 контакт разъёма выведено напряжение +12 В для питания подсветки кнопки или других устройств.

Внимание! Будьте осторожны! Короткое замыкание на контактах

разъёма 2 и 3 может вывести плату управления и блок питания из строя.

Контактный телефон: +3 8097 259 54 14

Александр Логвинчук

www.airex.biz

office@airex.biz